| Экз. 1 |
| --- |
|  | ТУ-94564-869-2005 |  |  |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
|  |  |  | Технический директор ООО «КБ Навигатор» |  |
|  |  |  |  |  | / Егоров В.Ф. |  |
|  |  |  | «15» ноября 2008 г. |  |
|  |  |  |  |  | МП |  |  |  |
|  | СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА |  |
|  | Шифр: Дисконт–А |  |
|  | Бортовой комплект «LineGuard 2310V3.5» РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |  |
|  | Екатеринбург |  |
|  | 2008 г. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение………………………………………………………………………….………….

- Вид навигационного модуля «LineGuard2310V3.5»……………………………………………

- Комплектация навигационного модуля «LineGuard2310V3.5»…………………………….......

- Порядок проверки и программирования навигационного модуля…………………………

  - Предварительное программирование модуля (проверка конфигурации)…………...

    - Установка (извлечение) SIM карты……………………………………….........

    - Проверка конфигурации модуля и ввод рабочих параметров………………..

- Установка комплекта на борту автомобиля (рекомендации)……………………………….

- Описание режимов индикации навигационного модуля………………………...………...

- Подключение внешних устройств пользователя………….……………………………….

  - Особенности входных /выходных линий разъема подключения внешних устройств..………………………………………………...…………………………….

    - Цифровые входы D/INPUT 1-4…….………….…………………………........

    - Аналоговые входы A/INPUT 1-4..…………….…………………………........

    - Выходы управления D/OUT 1-4..…………….……………………….……….

  - Типовые схемы подключения внешних устройств навигационного модуля «Line Guard 2310» …………………………………………………………………….……....

- Краткая инструкция по программированию навигационного модуля «LineGuard 2310V3………………………………………………………………………………………...

- Технические параметры навигационного модуля «LineGuard2310V3.5»……..….………….

- Транспортирование и хранение….…………………………………...……….…………….

- Гарантии изготовителя..………………………………………………..……………………

Лист изменений

1 Назначение

Бортовой комплект оборудования «LineGuard  2310 BDG» предназначен для применения в системах мониторинга автотранспорта с использованием канала связи сотового оператора стандарта GSM900/1800. Основные виды сервиса, используемые комплектом:

- SMS сервис (работа в режиме обмена SMS сообщениями);

- GPRS сервис (работа обмена данными в режиме GPRS);

- VOICE сервис (ведение голосового обмена с диспетчером).

Бортовой комплект состоит из навигационного модуля «LineGuard  2310 BDG» и набора дополнительных устройств (датчиков). Позволяет осуществлять непрерывное определение местоположения и параметров движения автомобиля в реальном времени с использованием системы спутниковой навигации «NavStar GPS». Кроме этого, бортовой комплект позволяет контролировать состояние автомобиля с помощью набора датчиков, а также осуществлять управление исполнительными устройствами.

Предназначен для использования в системах:

- диспетчеризации автотранспорта;

- мониторинга подвижных объектов любого класса.

По сравнению с прежней моделью LineGuard2310, навигационный модуль Line Guard 2310 BDG обладает рядом отличий. В частности:

- применяется приемник повышенной чувствительности  - 159 dB /Sirf-III 20 каналов) в металлическом корпусе;

- объем энергонезависимой памяти увеличен в 2 раза (10-15 дней в режиме умеренного движения);

- сеанс голосовой связи происходит без выхода из сервиса GPRS  (повышена оперативность сеансов голосовой связи);

- возможен звонок в обе стороны;

- появилась возможность работы как по IP адресу так и по DNS пользователя;

- все цифровые входы обрабатываются АЦП;

- увеличена скорость конфигурационного порта до 115200 бод;

- встроен сенсор движения на основе трехосевого акселерометра;

- встроены элементы помехоподавления излучения во внешние цепи (подавление >40dB в полосе от 1 до 600 мГц) :

- переработано ПО для более точной обработки курса ПЕ;

- применяется пластиковый корпус повышенной прочности;

- возможно применение встроенного источника гарантированного питания с увеличенным до 10 часов ресурсом работы;

- отсутствует шина расширения CAN BUS;

- снижена стоимость навигационного модуля по сравнению с серией LG2310 на 20%.

2 Вид комплекта навигационного модуля «LineGuard2310 BDG»

Вид комплекта приведен на Фото 1.

Произвести вскрытие упаковки навигационного модуля и проверить его комплектацию.

Фото 1

3 Комплектация навигационного модуля «LineGuard2310 BDG»

В состав комплекта навигационного модуля «LineGuard 2310 BDG» входят следующие устройства и аксессуары:

- навигационный модуль «Line Guard 2310 BDG»;

- антенна GPS;

- антенна GSM900/1800;

- комплект крепежный УК-2 (1 шт.);

- разъем пользователя MiniFit-24 (с набором контактов 12 шт.);

- разъем программирования модуля MiniFit-4 (с набором контактов 4 шт.);

- паспорт навигационного модуля.

Фото 2

В качестве дополнительных сервисных устройств, применяются: комплект голосовой связи водителя с диспетчером FH-2.0 и набор датчиков (ДМ-2,АДУТ-2,ДПЕ-1). Вид расширенной комплектации приведен на фото.3

Фото 3

4 Порядок проверки и программирования навигационного модуля

4.1 Предварительное программирование модуля (проверка конфигурации).

Предварительное программирование модуля или проверка конфигурации, необходима для его ввода в состав системы мониторинга или изменения любых режимов работы (параметров доступных пользователю). Для проведения этой операции необходимо наличие следующих устройств:

- кабель программирования навигационного модуля PC-Rs232 РС-USB;

- компьютер с любой терминальной программой (HiperTerm , Term-95 и т.п.).

4.1.1 Установка (извлечение) SIM карты.

При любых операциях с SIM картой питание модуля должно быть выключено!!!

Для установки (извлечения) SIM карты необходимо вскрыть навигационный модуль. Для этого – открутить четыре крепежных винта нижней крышки корпуса модуля.

Фото 4

Снять верхнюю крышку навигационного модуля. Произвести сдвиг крышки карто-приемника в сторону края печатной платы и открыть ее. Аккуратно установить SIM карту в крышку и опустить ее. Произвести легкое нажатие на крышку и сдвинуть крышку в сторону от края печатной платы (смотри фото 4).

Вид печатной платы модуля приведен на фото 5

Фото 5

4.1.2 Проверка конфигурации модуля и ввод рабочих параметров

При начальной установке SIM карты необходимо предварительно ввести PIN код карты (иначе - блокировка SIM карты)!!!

Если на корпусе навигационного модуля не указан PIN код SIM карты, то необходимо его ввести. Для этого убедиться, что SIM карты нет в карто-приемнике (смотри п 4.1.1). Не включая питания, подключить кабель программирования PC-Rs232  к компьютеру и сервисному разъему программирования (MiniFit-4). Установить в программе терминала (Hiper Term , Term-95 и тп) необходимые параметры обмена данными (смотри п 8).

Включить питание навигационного модуля и ожидать окончания процесса регистрации модуля и приглашения к вводу команд.

Согласно инструкции по программированию модуля, ввести PIN код SIM карты и другие необходимые параметры для чего войти в режим программирования командой «configure».

После окончания процесса конфигурирования модуля, произвести считывание его полной конфигурации. Для этого ввести команду «config» и еще раз убедиться, что произведен верный ввод всех программируемых параметров! Особенно это касается PIN кода SIM карты! Желательно данную конфигурацию сохранить в виде файла под именем, соответствующим номеру данного навигационного модуля.

Выключить питание модуля и только после этого произвести установку SIM карты в навигационный модуль.

Отсоединить кабель программирования.

Произвести сборку модуля (если устанавливалась SIM карта).

Подключить кабель программирования.

При установленной SIM карте не производить включение питания без подключенной антенны GSM!!!

Подключить антенну GSM.

Включить питание модуля и проконтролировать процесс успешной регистрации в сети GSM и установления режима GPRS (если выбран именно этот режим) - согласно Инструкции Программирования Модуля.

Для сохранения работоспособности кабеля программирования, производить его отсоединение от СОМ порта компьютера или сервисного разъема программирования только при выключенном питании навигационного модуля!!!

5 Установка комплекта на борту автомобиля (рекомендации)

5.1 Общие рекомендации

При установке на борту автомобиля следует соблюдать общие рекомендации:

- антенны (GPS и GSM) устанавливать с максимально далеко от экранирующих металлических поверхностей;

- антенну GPS устанавливать горизонтально по возможности на металлическую поверхность площадью не менее  20 кв. см (площадка 5х4 см);

- антенну GSM не следует приклеивать к экранирующим металлическим поверхностям;

- расстояние между антеннами GPS и GSM должно быть не менее 20 см;

- запрещается установка навигационного модуля вблизи сильно нагревающихся частей автомобиля (печка, отсек двигателя вблизи коллекторов и тп);

- запрещается изгиб кабелей ВЧ антенн GPS и GSM с радиусом менее 1 см;

- запрещается укладка антенных кабелей с помощью острых металлических предметов (отвертка и тп) во избежание повреждения пластикового шланга;

5.2 Установка комплекта

Выбрать наиболее подходящее место установки модуля и антенн учитывая рекомендации п 5.1

Произвести разводку кабелей антенн и проводов внешних устройств с учетом рекомендаций п 5.1 и руководствуясь схемой подключения внешних устройств.

Установить узел крепления Ук-2.

Установить навигационный модуль в узел крепления и до упора закрутить винт-фиксатор УК-2.

Произвести разводку проводов разъема пользователя и подключить их к  разъему путем обжатия специальным приспособлением.

Подключить разъем пользователя к навигационному модулю, не подключая питания. Убедиться в том, что фиксатор разъема защелкнулся.

Подключить антенны в соответствующие разъемы путем их аккуратного закручивания ВЧ разъемов.

Ни в коем случае не прилагать чрезмерных усилий при закручивании разъемов, во избежании повреждения резьбы разъемов!!!

Установить сервисный разъем программирования в удобном с точки зрения доступа месте. Произвести подключение  навигационного модуля к бортовой сети и убедиться в его правильной работе по элементам световой индикации модуля.

6 Описание режимов индикации навигационного модуля

Навигационный модуль Line Guard 2310 BDG имеет встроенные элементы индикации, которые позволяют определить работоспособность основных систем модуля. Вид элементов индикации приведен на Фото 6 и 7.

Фото 6

Фото 7

Состояние индикации «POWER»

При наличии питания на разъеме навигационного модуля светодиод POWER горит красным светом.

При установке платы гарантированного питания светодиод горит и при отключенном внешнем питании модуля.

Не горит светодиод «POWER»

Проверить наличие напряжения питания на контакте 11,12 («+U/POWER») системного разъема модуля.

В случае  наличия напряжение на контактах и отсутствия индикации светодиода - произвести проверку навигационного модуля в мастерской!!!

Состояние индикации GPS

Светодиод «GPS» мигает равномерно красным светом.

Проверить правильность установки антенны GPS. Отсутствие сигналов спутников GPS или их недостаточный уровень может происходить при полном экранировании антенны металлическими предметами. Произвести перемещение антенны из зоны экранирования. Если эти действия не приводят к желаемому результату (светодиод должен равномерно мигать зеленым светом), отсоединить кабель антенны GPS и измерить сопротивление антенны со стороны разъема тестером. Величина сопротивления постоянному току (при установке + измерительного щупа тестера на центральный контакт разъема) должна быть от 800 до 1000 Ом (для антенн типа GPS-10-D). При наличии короткого замыкания или обрыва – проверить целостность кабеля и заменить неисправную антенну.

Светодиод «GPS» хаотически мигает красным светом (горит желтым цветом непрерывно)

Нет дешифрации сообщения от GPS приемника микроконтроллером модуля. В этом случае произвести повторное включение питания на модуль и если это не помогает, отправить модуль в ремонтную мастерскую.

Состояние индикации GSM

Светодиод «GSM» не горит (светодиод «POWER» - горит)

Нет питания на модеме GSM. Отправить навигационный модуль в ремонтную мастерскую.

Светодиод «GSM» мигает короткими вспышками с короткой паузой

Происходит поиск «домашней сети» и регистрация SIM карты в сети GSM. Обычно период поиска и регистрации в сети занимает от 1 до 3 -5 минут!!! Если данная ситуация продолжается достаточно долго (не менее 10-15 минут), проверить наличие баланса и сервиса GPRS на SIM карте комплекта, а также наличие SIM карты. В случае наличия баланса – и  продолжения данного режима - отправить модуль в ремонтную мастерскую.

Светодиод «GSM» мигает  короткими вспышками (однократными) с большой паузой

Комплект находится в «домашней» сети GSM и зарегистрирован. Производится регистрация

в сети GPRS и поиск шлюза системы.  Если данная ситуация продолжается достаточно долго (не менее 10-15 минут), проверить наличие сервиса GPRS на SIM карте комплекта и наличие шлюза системы в сети INTERNET.

Светодиод «GSM» мигает  короткими вспышками (двойными) с большой паузой

Комплект успешно зарегистрировался в сети GSM/GPRS и находится в процессе работы со шлюзом системы.

7 Подключение внешних устройств пользователя

Навигационный модуль «LineGuard2310V3.5» предполагает возможность подключения различных устройств и датчиков пользователя. Это предоставляет возможность реализации различных вариантов построения системы мониторинга. Для этого навигационный модуль имеет следующие интерфейсы пользователя:

- цифровые входы (D/Inp) - 4;

- аналоговые входа (A/Inp) - 4;

Навигационный модуль предполагает возможность программного назначения входов (выходов). Особенности программирования навигационного модуля приведены в Инструкции по программированию. Ниже приведена Схема Подключения внешних устройств соответствующая начальной (дефолтовой) конфигурации модуля.

Нумерация контактов разъема подключения внешних устройств приведена на модуле.

Разъем подключения внешних устройств.

Фото 8

Ниже в таблице приведена цоколевка системного разъема навигационного модуля.

Цоколевка системного разъема навигационного модуля LG2310 BDG

| Контакт | Название сигнала | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Нижний ряд контактов |
| 1 | A/ INPUT 1 | Вход измерительный (тревожный) №1 (0 – 32 В) |
| 2 | A/ INPUT 2 | Вход измерительный (тревожный) №2 (0 – 32 В) |
| 3 | A/ INPUT 3 | Вход измерительный №3 (0 – 32 В) |
| 4 | A/ INPUT 4 | Вход измерительный №4 (0 – 32 В) АДУТ-1 |
| 5 | D/OUT 1 | Выход силового ключа №1 (до 4.5 А/ до 40 В коммутация минуса) КГС-2 контакт 8 |
| 6 | D/ OUT 2 | Выход силового ключа №2 (до 4.5 А/ до 40 В коммутация минуса) |
| 7 | D/ INPUT 1 | Вход цифровой №1 (3 программируемых порога, 4 состояния) ТК |
| 8 | D/ INPUT 2 | Вход цифровой №2 (3 программируемых порога, 4 состояния) КГС-2 контакт 7 |
| 9 | D/ INPUT 3 | Вход цифровой №3 (3 программируемых порога, 4 состояния) ДМ-1 |
| 10 | D/ INPUT 4 | Вход цифровой №4 (3 программируемых порога, 4 состояния) |
| Верхний ряд контактов |
| 11 | +U/POWER | Основное питание модуля (вход от 9 до 40 В) |
| 12 | +U/POWER | Основное питание модуля (вход от 9 до 40 В) |
| 13 | +POWER/AUX | Питание на датчики |
| 14 | RXD/PGM | Вход приемника порта программирования (RS232) |
| 15 | TXD/PGM | Выход передатчика порта программирования (RS232) |
| 16 | GND/PGN | Общий минус программатора |
| 17 | GND | Общий минус силовой |
| 18 | GND | Общий минус силовой |
| 19 | GND | Общий минус силовой |
| 20 | GND | Общий минус силовой |

7.1 Особенности входных (выходных линий разъема подключения внешних устройств)

Для задания параметров модуля необходимо соединить компьютер с модулем при помощи интерфейсного кабеля.

Конфигурирование модуля производится при помощи любой терминальной программы, например «HiperTerminal»(входит в стандартные программы OS WINDOWS), «TERM95»(входит в состав пакета NU), «minicom»(входит в состав OS LINUX).

Параметры порта: скорость 115200 бод, 8 бит длина данных, 1 стоп бит, 1 старт бит, контроля чётности нет.

При работе действуют следующие правила:

- Любое сообщение модуля заканчивается символом «ВК» (код 13Н).

- Любой ввод команды заканчивается символом «ВК» (код 13Н).

- Ввод цифровых значений производится по правилу: если число начинается на 0х, то оно вводится в HEX формате, а иначе в DEX.

- При выводе цифровых значений литера «h» в конце означает, что данное значение представлено в HEX формате.

Информация о назначении зон (шлейфов сигнализации) представляется 16-и битным числом, где каждой зоне соответствует два бита (для включения зоны необходимо оба бита установить в «1»):

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | резерв | ШС6 | ШС5 | ШС4 | ШС3 | ШС2 | ШС1 |
|  |  | A_INP_2 | A_INP_1 | D_INP_4 | D_INP_3 | D_INP_2 | D_INP_1 |
|  |  | являются измерительными с входным сопротивлением 30 k, и обслуживаются 10-и разрядным АЦП с опорным напряжением 2.56V и имеют делитель 1/12.25 | обрабатываются 10-и разрядным АЦП с опорным напряжением 2.56V и имеют делитель ½. |
|  |  |  | запитаны напряжением +5V, через резистор сопротивлением 2.7k. |

Входы A_INP_1, A_INP_2, A_INP_3, A_INP_4 являются измерительными с входным сопротивлением 30 k, и обслуживаются 10-и разрядным АЦП с опорным напряжением 2.56V и имеют делитель 1/12.25.

Входы A_INP_1 и A_INP_2 могут обслуживаться охранной системой.

Для входов D_INP_1, D_INP_2, D_INP_3, D_INP_4, A_INP_1 и А_INP_2 устанавливаются пороги HIGH, AVER и LOW в значениях 10-и разрядного АЦП. Соответствие состояний приведено в таблице:

| 0 |  | Low | Low |  | Aver | Aver |  | High | High |  | Vdd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Короткое замыкание | Норма | Тревога | Обрыв |

Параметры [Level Zone Low], [Level Zone Aver] и [Level Zone High] в конфигурации модуля имеют следующий порядок: D_INP_1, D_INP_2, D_INP_3, D_INP4, A_INP_1, A_INP_2, РЕЗЕРВ, РЕЗЕРВ.

7.1.1 Цифровые входы D/INP 1-4

Предназначены для подключения устройств с двумя (четырьмя) состояниями выходного сигнала. Таковыми являются –тревожная кнопка, датчик контроля работы двигателя, датчик  наличия пассажиров.

Входы D/INP1, D/INP2, D/INP3, D/INP4  запитаны напряжением +5V, через резистор сопротивлением 2.7k.

Входы D/INP1, D/INP2,D/INP3, D/INP4 обрабатываются 10-и разрядным АЦП с опорным напряжением 2.56V и имеют делитель ½.

7.1.2 Аналоговые входы A/INP 1-4

Предназначены для подключения сигналов требующих измерений напряжения постоянного тока. Диапазон входных напряжений по данным входам составляет от 0 В до 32 В. Формула пересчета значений напряжения на контактах Ainp 1-4 приведена в инструкции по программированию модуля (смотри п.8).

7.1.3 Выходы управления D/OUT 1-2

Предназначены для управления внешними цепями транспортного средства. Производят коммутацию «минуса» цепи нагрузки.  Путем конфигурирования данных линий (смотри инструкцию по программированию навигационного модуля), можно установить режим подключения определенных линий при включенном питании модуля (например - подключение реле зажигания через одну из линий управления приведет к ситуации, когда отключение питания модуля приводит к  выключению зажигания транспортного средства). Кроме установления режима по включению питания – данные линии доступны для управления командами с ДЦ (Диспетчерского Центра) системы. Коммутируемые параметры для любой из линий –до 40 В /  до 4.9 А (Максимальная коммутируемая мощность 160 Вт).

7.2 Типовые схемы подключения внешних устройств навигационного модуля «LineGuard2310 BDG»

Комплект голосовой связи

Комплект голосовой связи  (HF-2) обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь между водителем транспортного средства (ТС) и диспетчером в составе навигационной системы «ДИСКОНТ-А».

Разъем подключения внешнего громкоговорителя (на задней стенке корпуса)

Рис 3

Светодиод Питание           Светодиод Диспетчер

Описание индикации блока громкоговорящей связи HF-2

| № | Индикация | Состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод Питание равномерно горит красным светом Светодиод диспетчер не горит | Норма | На комплект HF-2 подано питание, комплект готов к работе |
| 2 | Светодиод Питание не горит | Не норма | На комплект HF-2 не подано питание, комплект не готов к работе. Проверить внешнее питание на навигационном модуле |
| 3 | Светодиод Диспетчер горит зеленым светом (после нажатия кнопки Вызов) | Норма | Вызов принят. После нажатия кнопки Вызов на блоке HF-2, вызов принят диспетчером (появился в списке вызывающих ТС в программе диспетчера). Ожидается вызов. |
| 4 | Светодиод Диспетчер не горит зеленым светом (после нажатия кнопки Вызов) | Норма | Вызов не принят. Отсутствие соединения со шлюзом в данный момент времени. Повторить вызов через 2-3 минуты. |

Цоколевка разъемов КГС

Рис. №1. Разъем (вилка MALE) на плате	Рис. №3. Разъем (вилка MALE) на плате,

КГС-2 (HF-2).	«LineGuard 2310 BDG».

(вид с внешней стороны КГС-2)	(вид с внешней стороны НМ)

Рис. №2. Разъем (розетка FEMALE),	Рис. №4. Разъем (розетка FEMALE),

(вид со стороны кабелей)	(вид со стороны кабелей)

Цоколевка:	Цоколевка:

1 – SP+	1 – SP+

2 – SP-	2 – SP-

3 – MIC+	3 – MIC+

4 – MIC-	4 – MIC-

5 – +Usys	5 – +Usys

6 – GND	6 – GND

7 – CALL (Кнопка вызова D/INPUT 2)8

8 – MUTE (Индикация приема вызова D/OUT 1)5

Адаптер датчика уровня топлива АДУТ-2

Адаптер датчика уровня топлива АДУТ-2 предназначен в качестве согласующего устройства между измерительной системой навигационного модуля и штатным датчиком уровня топлива в баке транспортного средства

Светодиод индикации наличия питания

Индикация питания АДУТ-2

| № | Индикация | Состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод не горит | Не норма | Нет питания на датчике АДУТ-1. Проверить кабель интерфейсный и питание на навигационном модуле |
| 2 | Светодиод горит зеленым светом | Норма | Датчик запитан и работает. |

Цоколёвка датчика АДУТ-2

(вид со стороны разъема корпуса датчика)

АДУТ-2 имеет возможность оперативного изменения  коэффициента усиления нормирующего усилителя-интегратора  путем выкусывания (удаления) соответствующего резистора либо перемычки на печатной плате после вскрытия датчика.

| Ку | R2 | R1 | Перемычка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + |
| 2 | + | + | Х |
| 3 | + | Х | Х |
| 7 | Х | Х | Х |

Где: Ку - коэффициент усиления;

+   - элемент запаян в печатную плату;

Х   - элемент удален из печатной платы.

Датчик моточасов ДМ-2

Датчик моточасов ДМ-1 предназначен для контроля суммарного времени работы двигателя (механизма) транспортного средства и устанавливается на двигатель. Датчик имеет светодиод индикации состояния и не требует настройки.

Светодиод

Описание индикации ДМ-1

| № | Индикация | Состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод не горит | Не норма | Нет питания на датчике ДМ-1. Проверить кабель интерфейсный и питание на навигационном модуле |
| 2 | Светодиод горит оранжевым светом | Норма | Двигатель не работает. Датчик запитан, нет вибрации. |
| 3 | Светодиод горит красным светом | Норма | Двигатель работает. Датчик запитан, есть вибрации. |

Цоколевка ДМ-1

Датчик подъема кузова «Угол-2»

Датчик подъема кузова предназначен для контроля положения кузова транспортного средства в пространстве и выработки пакета данных с признаком превышения максимального угла подъема кузова и минимального угла опускания кузова, гарантирующего разгрузку сыпучего груза. Датчик «Угол-2» построен на основе одноосевого электронного инклинометра и предназначен для применения в составе программно-аппаратного комплекса мониторинга «Дисконт-АСКА» в качестве датчика контролирующего количество разгрузок груза автомобилями «БЕЛАЗ».

Датчик «Угол-2» состоит из платы с электронными компонентами, размещенной внутри металлического корпуса со съемной крышкой. Крышка фиксируется четырьмя винтами и имеет резиновую прокладку для обеспечения необходимого уровня защиты от воздействия влаги и пыли.  Внутри корпуса датчика находятся два отверстия необходимых для крепления корпуса датчика к переходной пластине на кузове ТС. Вид корпуса датчика со стороны крышки и со стороны днища приведен на Рис 1.

Вид со стороны крышки	Вид со стороны днища

Рис 1

Таким образом, винты–саморезы крепления корпуса датчика к переходной пластине кузова ТС недоступны без снятия крышки датчика.

На боковой стороне корпуса датчика размещены элементы индикации состояния датчика. Вид элементов индикации приведен на рис 2.

Сигналы индикации датчика «Угол-2» сведены в таблицу

| Светодиоды индикации | Примечание |
| --- | --- |
| Состояния в процессе начальной установки датчика на кузове |  |
| Питание | Горизонталь | Кузов | Описание состояния |
| Горит Красный | Не горит | Не горит | Начальное положение датчика на кузове неверное. Положение датчика в отрицательных углах (более 3 градусов) (см рис). |
| Горит Красный | Горит Зеленый | Не горит | Начальное положение датчика на кузове соответствует горизонтали |
| Горит Красный | Горит Оранжевый | Не горит | Начальное положение датчика на кузове неверное. Положение датчика в положительных углах (более 3 градусов) (см рис) |
| Состояния в процессе работы (при правильной начальной установке) | Описание состояния |
| Питание | Горизонталь | Кузов |  |
| Горит Красный | Горит Оранжевый | Не горит | Кузов поднят (поднимается) ниже верхнего критического угла (40 градусов) |
| Горит Красный | Горит Оранжевый | Горит Зеленый | Кузов поднят выше верхнего критического угла (40 градусов) и не достиг нижнего критического угла (20 градусов) |
| Горит Красный | Горит Оранжевый | Не горит | Кузов опустился ниже нижнего критического угла (20 градусов) |
| Горит Красный | Горит Зеленый | Не горит | Кузов принял горизонтальное положение (0 градусов) |
| Состояния неисправности по цепи питания | Описание состояния |
| Питание | Горизонталь | Кузов |  |
| Не горит | Не горит | Не горит | На датчик не подается питание |

Выходные сигналы датчика

Выходным информационным сигналом датчика является «VOutDx»:

Информационный сигнал может принимать 4 состояния, соответствующими состоянию датчика в системе. Информационными состояниями являются следующие:

- «Обрыв».Соответствует сопротивлению более 10 кОм по информационному выходу датчика (датчик в обрыве).

- «КЗ».Соответствует сопротивлению менее 200 Ом по информационному выходу датчика (датчик закорочен).

- «Ненорма».Соответствует сопротивлению 2 кОм по информационному выходу датчика (кузов опущен).

- «Норма». Соответствует сопротивлению 1 кОм по информационному выходу датчика (кузов поднят).

Данный сигнал –« VOutDx» подается на  цифровой вход навигационного модуля LineGuard2310 (DInp4)  и данный вход программируется как тревожный круглосуточный шлейф. В этом случае происходит формирование пакетов, соответствующих событиям:

-«Кузов поднят»;

-«Кузов опущен»;

-«Обрыв датчика»;

-«КЗ датчика».

Способы установки и юстировки датчика приведены в руководстве пользователя на датчик «Угол-2»

Схема соединений датчика с навигационным модулем

8 Краткая инструкция по программированию навигационного модуля «LineGuard2310BDG»

Для программирования параметров модуля необходимо соединить компьютер с модулем при помощи интерфейсного кабеля.

Программирование модуля производится через «COM PORT» (или эмулятор) при помощи любого терминала со следующими параметрами: скорость 115 200 бод, 8 бит длина данных, 1 стоп бит, 1 старт бит, контроля чётности нет.

При работе действуют следующие правила:

- Любое сообщение модуля заканчивается символом «ВК» ( <ENTER> ).

- Любой ввод команды заканчивается символом «ВК» ( <ENTER> ).

- Ввод цифровых значений производится по правилу: если число начинается на 0х, то оно вводится в HEX формате, а иначе в DEX.

Произвести вход в режим программирования путем набора команды «su»  (ввод команды сопровождается нажатием клавиши «Enter»). При правильно введенной команде следует приглашение к вводу пароля инженера «ENTER PASSWORD:» . По умолчанию пароль инженера – 1 2 3 4 5 6 (последовательный ввод цифр от 1 до 6 с нажатием «Enter» после ввода цифры 6). Для изменения пароля необходимо воспользоваться командой pswchange  (смотри систему команд навигационного модуля). При правильно введенном пароле следует ответ  Ok. Вход в режим программирования возможен до момента выключения питания модуля. После любого выключения питания модуля следует повторить ввод пароля!!!

Необходимо обратить внимание на подсказки в режиме программирования

- параметры с значком «-» готовы к приему вводимого значения;

- параметры с подсказкой «Edit?» требуют ввода символа «y» и последующего ввода параметра.

Необходимо обратить внимание на контроль системы охраны (по включению питания модуль может быть как в состоянии «на охране» так и в состоянии «снят с охраны» !!!). Для этого необходимо набрать команду «prot».  В случае ответа модуля «prot 1» модуль при включении питания установлен в состояние «на охране». В случае ответа модуля «prot 0» модуль при включении питания установлен в состояние «снят с охраны».

Для снятия с охраны модуля при включении питания следует воспользоваться командой «prot0»  (ввод команды сопровождается нажатием клавиши «Enter») и последующей командой инициализации данного режима «init»  (ввод команды сопровождается нажатием клавиши «Enter»).

8.1 Система команд навигационного модуля «LineGuard2310BDG»:

Модуль имеет следующие команды:

[help]		вывод списка всех команд

[Halt 1]	выключение питания модуля на 12 сек.

[gsmterm]	переход в режим прямой связи с GSM модемом (выход по символу «ESC» (код 1ВH)).

[config]	вывод текущей конфигурации модуля.

[config 1]	изменение конфигурации модуля

[send]		передача сообщения.

[stat]		выдача информации о  текущем состоянии модуля.

[rdf]		чтение содержимого FLASH памяти.

[gsminit]	инициализация GSM модема.

[gpsprint]	вывод информации GPS приёмника

[prot]		вывод / изменение состояния охраны модуля

[pinout]	вывод / изменение состояния выходных линий

[adc]		вывод значений каналов АЦП

[logoper]	вкл / выкл вывода оперативной отладочной информации

[logalarm]	вкл / выкл вывода отладочной информации охранного блока

[loggsm]	вкл / выкл вывода отладочной информации GSM модуля

[loggps]	вкл / выкл вывода отладочной информации GPS модуля

[logall]		вкл / выкл вывода всей отладочной информации

[echo]		вкл / выкл эха терминала

Информация о конфигурации модуля имеет следующий вид:

*** SIM_X Navigation Module. Ver:30.10.2008-V.44-b SN:00E30001 ***

( информация о версии модуля, и его серийный номер )

GSM Networking Mode [ 1-SMS; 2-GPRS ]: 2.

( выбор режима работы навигационного модуля )

Info Out Repeat: Loop=5. Time(cek)=10.

( установка количества и периода повторения передачи сообщения при ошибке передачи )

------------------- Phone Configuration -----------------------------

Time(sek): OutInfoGps(SMS)=120. SaveFlash=120.

( установка периода передачи сообщений и записи информации в FLASH память )

Length Path (metre) to: Info Out=200. Save Flash=200.

( установка значения пройденного пути до передачи сообщения и записи информации в FLASH память )

Course Limit( 0 - 100 ) =30.

( установка угла (град.) изменения курса движения до передачи сообщения и записи информации в FLASH память)

Time Data Call (sek): 30.

( установка максимального времени связи при использовании службы DATA CALL )

Gsm Modem Reinicialize: Timer(sek) = 1800. ErrorCounter = 5.

( время до принудительной переинициализации GSM модема, и количество последовательных неудачных попыток инициализации модема, приводящее к перезапуску модуля )

Gsm Modem Reinicialize: Reset To Base Command Detect (1-ON/0-OFF) = 1.

( производить или нет сброс таймера переинициализации GSM модема любой командой с базы )

PIN Code =1795.

( ввод PIN кода установленной SIM карты )

Number Phone SMS Centr: +79222909090

( ввод номера центра SMS сообщений )

Number Phone Data Call: +79222057739

( ввод номера телефона для связи по службе DATA CALL )

Number Base =00000001h. -Number Phone Send SMS: +79222057739

( номер и телефон основной базы )

Number Base =00000001h. -Number Phone Send SMS: +79222057739

( номер и телефон дополнительной базы №1 )

Number Base =00000001h. -Number Phone Send SMS: +79222057739

( номер и телефон дополнительной базы №2 )

Number Base =00000001h. -Number Phone Send SMS: +79222057739

( номер и телефон дополнительной базы №3 )

--------- For GPRS ----------------------------

DNS Use (0-No Use ; 1-Use): 0.

( 0 - не использовать DNS сервер(указывается IP адрес); 1 – используется информация DNS серверов )

Primary DNS : 0.0.0.0

( IP адрес первичного DNS сервера )

Secondary DNS: 0.0.0.0

( IP адрес вторичного DNS сервера )

Server : 85.115.170.194

( Адрес шлюза системы )

Port : 7000.

( порт шлюза системы )

APN Server : inet.ycc.ru

( Адрес точки доступа )

User Name : motiv

( Имя пользователя точки доступа )

Password : motiv

( Пароль пользователя точки доступа )

-----------------------------------------------

Time Send SMS To Alarm (if 0 then no repeat) (sek)=5.

( время повтора передачи SMS сообщений )

Time Data Call Repeat (if 0 then no repeat) (sek)=0.

( время повтора попыток связи по службе DATA CALL )

Action Value: [ 0-No Action; 1-SMS; 2-SMS Repeat; 3-DataCall ]

Action To Power On :1.

( выбор действия при включении питания )

Action To Protection Changed:1.

( выбор действия при изменении состояния охраны )

Action To Alarm Situation :2.

( выбор действия при возникновении тревожной ситуации )

--------------- Alarm Module Configuration --------------------------

Set Pin Out To Start =00h.

( ввод состояния выходных линий при включении модуля )

Zone Enter=000Ch. Alarm=00F3h.Protection=C0FFh

( установка входных зон, круглосуточных зон, и зон обслуживаемых системой охраны ).

Time(sek): Enter=20. Exit= 10.

( установка времени на вход и выход )

Dinp1 Dinp2 Dinp3 Dinp4 Ainp1 Ainp2 Vbort nop

Level Zone High: 0250h.0250h.0250h.03FFh.01E0h.01E0h.0000h.0000h.

( Установка верхнего порога срабатывания ШС( если выше, то «ОБРЫВ»)

Level Zone Aver: 0160h.0160h.0160h.03FFh.0130h.0130h.0000h.0000h.

( Установка среднего порога срабатывания ШС( если выше, то «ТРЕВОГА»)

Level Zone Low : 0080h.0080h.0080h.0200h.0100h.0100h.0000h.0000h.

( Установка нижнего порога срабатывания ШС( если ниже, то «КЗ») )

ADC Hysteresis = 000Ah.

( Установка величины гистерезиса АЦП. )

Speed Alarm(km/h)=2.

( Установка скорости, превышение которой вызовет тревогу )

В данном примере:

- - Автоматически сообщения будут передаваться и записываться в FLASH память через 120 сек, или пройденном пути 200 метров, или изменении курса движения на 30 градусов (как в лево на 30, так и в право на 30).

- - Навигационный модуль работает в GPRS режиме.

- - Телефон SMS центра: +79222909090.

- - Телефон для связи по службе DATA CALL: +79222057739.

- - Номер основной базы: 1.

- - Телефон основной базы: +79222057739.

- - Дополнительные базы отсутствуют, так как их номер совпадает с номером основной базы.

- - При включении питания передаётся одно сообщение.

- - При изменении режима охраны передаётся одно сообщение.

- - При возникновении тревожной ситуации передаются сообщения с периодом 5сек.

- - При включении модуля выходные порты будут выключены.

- - Входной зоной является второй цифровой вход.

- - Круглосуточными зонами являются 1,3,4 цифровые входы.

- - В работе охранного модуля принимают участие 1,2,3,4 цифровые входы и датчик скорости

- - Постановка / снятие модуля производится при помощи электронного ключа.

- - Задержка на вход составляет 20 сек.

- - Задержка на выход составляет 10 сек.

- - вход D_INP_4 имеет разомкнутое нормальное состояние.

- - вход D_INP1, D_INP_2, D_INP_3 сконфигурирован для работы с резистивной нагрузкой, где нормальному состоянию ШС соответствует 1К , а тревожному 2K.

- - Порог скорости 2 км/ч.

8.2 Вычисление значений каналов  АЦП

О вычислении значений АЦП

Для контроля аналоговых ШС используется 10-и разрядный АЦП с опорным напряжением 2.56В. Входное напряжение формируется делителем образованным резистором R24 и R23 (для входа A_INP_1), согласно принципиальной схеме.

Значение АЦП определяется формулой:

DAC_A_INP = (Vinp * 1024 * R23)/(Vref * (R23 + R24)).

Имея наши значения, получаем:

DAC_A_INP = Vinp * 32.6531

Для контроля цифровых ШС используется 10-и разрядный АЦП с опорным напряжением 2.56В. Входное напряжение формируется делителем образованным резистором R15 и R32 (для входа D_INP_1), согласно принципиальной схеме.

Значение АЦП определяется формулой:

DAC_D_INP = (Vinp * 1024 * R15)/(Vref * (R15 + R32)).

Имея наши значения, получаем:

DAC_D_INP = Vinp * 512

9 Технические параметры навигационного модуля «LineGuard2310 BDG»:

1. Диапазон  напряжения питания	9 – 40 (В)

2. Диапазон рабочих температур	- 20 - + 50 (С )

3. Система измерения параметров местоположения	GPS/NAVSTAR

4. Количество каналов приемника	20

5. Точность измерения координат (плоскость)	5 (м) СEP (50%)

6. Точность измерения скорости	0.36 (км/час)

7. Время «холодного старта» (типовое)	35 (сек)

8. Время «теплого» старта (типовое)	32 (сек)

9. Количество линий ввода цифровых сигналов	4

10 Количество линий вывода управления нагрузками	2

11 Количество линий ввода аналоговых сигналов	4

12 Максимальное напряжение, коммутируемое линией управления	<= 40 (В)

13 Максимальный ток, коммутируемый линией управления	<= 4.5 (А)

14 Габариты	155х80х30 (мм)

15 Вес	0.2 (кг)

# 10 Транспортирование и хранение

Приборы системы «LineGuard2310BDG» в транспортной упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с ТУ на отдельные приборы и в герметизированных отсеках самолетов.

# 11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

# 11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

11.3 Срок службы приборов LineGuard2310 BDG составляет не менее 10 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.4 Приборы, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие требованиям настоящих ТУ, ремонтируются безвозмездно.

# Text boxes

Кабель интерф.

12

13, 17,

23, 24

19

Навигационный модуль LG2310V3.4

+U /OUT

D/Input(4)

GND

белый

зелёный

плата инклинометра

VOUT DX

VOUT DX

красный

синий

чёрный

красный

+U suply

GND

2

1

3

Цоколёвка разъёма  (штырь)

+U suply

GND

Цоколёвкаразъема кабельного(гнездо)

1

3

2

Индикатор наличия питания «Питание»

Индикатор положения кузова «Кузов»

Индикатор начальной установки горизонтали «Горизонталь»

+ 12 Вольт (11, 12)

Шлейф датчика

1 кОм – нет вибрации;

2 кОм – есть вибрация

D/ INPUT 3 (9)

Общий провод (GND) (17, 18, 19, 20)

Резистор R2

Резистор R1

Перемычка

+ (12 – 24) Вольт (11,12)

Общий провод (GND) (17,18,19,20)

Корпус датчика со стороны разъёма

Вход с датчика топлива ТС

Выход A/ INPUT4 (4)

Системный разъем

Светодиод «POWER»

Светодиод «GPS»

Разъем аудиотрактов

Светодиод «GSM»

Разъем GSM антенны

Разъем GPS антенны